CERTAMEN #1

TEORIA DE CIRCUITOS I ELN/ELE

4  Octubre 2013

Problema 1: Para el circuito de la Figura #1, determinar X (si es que existe), con el fin que el circuito sea recíproco para los pares de terminales a,b y k,n.

Figura 1

Problema 2: Para el circuito de la Figura #2:

a) Determinar el Equivalente de Thevenin a la izquierda de los terminales a-b.

b) Determinar Rc de forma tal que haya máxima transferencia de potencia al circuito de la derecha de los terminales a-b.

Figura #2

Problema 3: Para el circuito de la Figura #3 (resistencias en [ Ω], voltajes en [V] y corrientes en [A]):

a) Dibuje un grafo, árbol y co-árbol.

b) Escriba el sistema de ecuaciones a resolver vía teoría de grafos. No lo resuelva.

Figura #3

CRS/DPS/IRF

# Text boxes

2 (A)