CERTAMEN #2

TEORIA DE CIRCUITOS I ELN/ELE

8  Noviembre 2013

Problema 1: Para el circuito dado en la Figura #1, encontrar el voltaje v(t) para t>0. Asuma que el circuito ha estado funcionando durante bastante tiempo hasta t = 0-. (El interruptor pasa de (a) a (b) en t=0s). El valor de la capacitancia es C=0.2F y la inductancia es L=0.2F.

Figura 1

Problema 2: Para el circuito de la Figura #2, encontrar las restricciones para la ganancia k (si es que existen) de forma que el circuito sea estable considerando la evolución del voltaje del capacitor.

Figura 2

Problema 3: Encuentre los valores de R1 y R2 tal que el sistema de la Figura #3 cumpla la condición que la corriente que circula por el inductor  esté entre 60mA < | il | < 180mA, para un tiempo  0s < t < 200µs. Asuma que para t=0- el inductor se encuentra cargado y el switch cambia de la posición (a) hacia (b) en t=0.

Figura 3

DPS/IRF/crs